盟泰MT系列区域管理器

说明书

合肥盟泰智能科技有限公司

1产品简介

## 1.1  概述

MT-10系列区域管理器是专门针对国家机关办公建筑和大型公共建筑以及节约型高校节能监管体系建设的市场需求而设计的一款集水、电、气、冷、热量一体化能耗多功能数据采集器。FMU-10系列区域管理器按照工业级产品的要求设计，功能性能符合国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术导则的要求。

## 1.2  结构与尺寸

图2    结构与尺寸图

## 1.3  技术参数

- 高速的ARM9处理器；

- 10/100M 自适应以太网接口，2KV 电磁隔离，支持静态或动态 IP 获取；

- 独立的 Console，USB接口；

- 1~2个工作串口，15KV ESD 保护；

- 工作串口的波特率： 1200~115200bps；

- 工作串口的校验为： 无，奇、偶可设定；

- 工作串口的数据位： 7、8、9 可设定；

- 内嵌大容量存储介质(2GB)；

- 内置硬件看门狗；

- 蜂鸣器报警提示；

- 硬件恢复缺省网络参数；

- 工作电压：直流9V～+24V；

- 系统功耗：小于5W；

- 电磁兼容：符合国家相关导则要求；

- 外壳形式：坚固的金属外壳；

- 工作环境：-10～+65℃，5% - 95% RH，无凝露；

- 存储环境：-45～+85℃，0% - 95% RH，无凝露；

- 安装方式：导轨安装；

## 1.4  功能特点

- 上行支持同时与4个服务器的连接和通信功能；

- 下行支持多种仪表通信协议，包括Modbus-RTU、多功能电能表通信规约DL/T 645—1997/2007、CJ/T 188-2004等协议；

- 支持同一串口连接不同类型仪表以及不同串口参数设备的数据采集；

- 支持32台仪表1024个参数数据采集；

- 支持根据数据中心命令采集和主动定时采集两种数据采集模式，且采集周期可从1分钟至2小时灵活配置；

- 专用存储空间支持6个月以上的历史数据存储；

- 支持断点续传功能；

- 支持通过WEB方式配置设备参数；

- 支持可视化的数据服务与管理；

- 支持固件升级；

## 1.5  硬件接口

① 接口概述

MT-10系列区域管理器的所有接口全部在外壳正前面，依次为电源接口，LED指示灯，控制台接口，M-BUS及RS485接口，复位按键，网络接口，如图3所示：

图3 接口概述

② 电源接口

MT-10系列区域管理器工作电压范围 9～+24V直流，标配DC12V电源适配器，电源接口为5.0×2.1口径的DC插座， DC插座和适配器电源插头如图4所示。

图4 电源接口

设备具备电源极性反接包含功能，不必担心电源极性接反损害设备。

③ 网络接口

MT-10系列区域管理器网络接口为10M/100M自适应以太网接口，RJ45连接器上的绿灯为10/100M指示灯，黄灯为通信指示灯，在实际工程应用中建议采用超五类网线，定义如图5所示。

图 5  RJ45 接口说明

④ LED指示灯

MT-10系列区域管理器采集器有7 个LED 指示灯，包括区域管理器正面的PWR、ALM,SYS,LD1,LD2指示灯和RJ45 插座上的2 个指示灯，如图6 所示。

图 6  LED 指示灯

| LED | 说明 |
| --- | --- |
| PWR(红) | 电源指示 |
| ALM(红) | 保留(M-BUS总线短路保护指示) |
| SYS(蓝) | 设备运行状态指示，1.5S闪烁一次 |
| LD1(绿) | 串口1采集指示灯 |
| LD2(绿) | 串口2采集指示灯 |
| RJ45 插座上黄色LED | 点亮：连接的是100M 以太网。 熄灭：连接的是 10M 以太网。 |
| RJ45 插座上绿色LED | 闪烁：以太网有数据传输。 |

⑥ 接口概述及RS485接口定义

MT-10系列区域管理器工作端口管脚定义如图7所示：

2 常见故障

| 故障现象 | 解决办法 |
| --- | --- |
| 电源指示灯不亮(PWR) | 未供电，检查电源适配器是否工作正常 设备内部故障，交厂家维修 |
| , LD1 LD2 灯不闪烁 | RS485信号线接反； RS485线未连接 仪表通信故障 串口参数配置错误 仪表配置错误 仪表协议配置错误 设备内部故障，交厂家维修 |
| RJ45 插座上绿色LED不亮 | 网线未插好 网络环境问题 设备内部故障，交厂家维修 |
| RJ45 插座上黄色LED 不亮 | 网络环境问题 设备内部故障，交厂家维修 |
| SYS灯不亮 | 未供电，检查电源适配器是否工作正常 系统故障，交厂家维修 |
| 轰鸣器不断响 | 系统故障，交厂家维修 |

其他

1. MT-10系列区域管理器出厂默认IP地址：192.168.1.195

子网掩码：255.255.255.0

网关：192.168.1.1